## Slide 1: Поляриметрия и спектроскопия жесткого рентгеновского излучения солнечных вспышек
Котов Ю.Д., Юров В.Н., Гляненко А.С., Лупарь Е.Э., Трофимов Ю.А.,
Жучкова Е.А., Умнова О.Н., Кочемасов А.В., Рубцов И.В.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
В.М. Круглов, Г.А. Матвеев, В.П. Лазутков
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
Седьмой ежегодной конференции "Физика плазмы в солнечной системе" ИКИ РАН 6 - 10 февраля 2012 г.

## Slide 2
Источник ускоренных частиц
Электронный пучок
Исходный модельный спектр в источнике, как правило, берется в виде:
Модификация углового
распределения неоднородным магнитным полем и резонансным рассеянием в арке
dN(Te)/dTe = N0 Te-γ ,
Надежное определение энергетического и углового распределений непосредственно в ускорительном механизме остается важной проблемой вспышечной активности
где Te – кинетическая энергия частиц

## Slide 3
Источник ускоренных частиц
Электронный пучок
Модель толстой мишени
Исходный модельный спектр в источнике как правило берется в виде:
dN(Te)/dTe = N0 Te-γ
В нерелятивистском приближении
функция распределения имеет вид
где Pl (nn0) – полиномы Лежандра
Надежное определение энергетического и углового распределений непосредственно в ускорительном механизме остается важной проблемой вспышечной активности
Модификация углового
распределения неоднородным магнитным полем и резонансным рассеянием в арке

## Slide 4
Источник ускоренных частиц
Модель толстой мишени
γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ
Примечание: λγ- длина свободного пробега фотона » Re – пробега электрона
Анизотропный пучок электронов образует
рентгеновское излучение, обладающее
направленностью и поляризацией.
В диапазоне от 10 до 600 кэВ наблюдаемый
рентгеновский спектр вспышки искажается отраженными от фотосферы фотонами (альбедо).
В модели толстой мишени учитывается влияние
обратного тока на функцию распределения электронов.
Направленность излучения непосредственно
может быть измерена только двумя идентичными
приборами, установленными на двух миссиях с
с различной гелиодолготой наблюдения одной и той же вспышки (стерескопический метод).
К настоящему времени стереоскопические наблю-
дения жесткого рентгена не были выполнены с
необходимой точностью.
Косвенный способ измерения направленности
основан на стат. анализе спектральных индексов
в зависимости угла наблюдения.
Все такие измерения свидетельствуют об угловой анизотропии излучающих электронов.
Электронный пучок
Модификация углового
распределения неоднородным магнитным полем и резонансным рассеянием в арке

## Slide 5: Расчетная величина поляризации
Возникающая степень поляризации была вычислена в работе (Боговалов, Кельнер, Котов, 1988) с одновременным учетом энергетических потерь и многократного кулоновского рассеяния.
На рис. линиями представлена угловая зависимость степени поляризации тормозного излучения с энергией 16 кэВ в модели мононаправленного пучка по нормали к поверхности Солнца (кривые 1) и модели диффузного падения пучка (кривые 2).
Цифры у кривых – показатели степенных энергетических спектров ускоренных электронов. Кривая 3 –поляризация тормозного излучения, генерируемого мононаправленным пучком электронов с показателем спектра γ = 6.
Лимб диска
Солнца
Центр диска
Солнца

## Slide 6: Расчетная величина поляризации в моделях с магнитными арками
Leach and Petrosian (1983)
Integrated over a loop

## Slide 7: Расчет направленности с учетом влияния обратного тока на функцию распределения
the initial power-law indices of beam electrons are γ = 3. Solid line corresponds to the level where ξ= 0,
dashed line – ξ = 1018 cm−2, dotted line – ξ = 1019 cm−2, dash-dotted line – ξ = 1020 cm−2,
and dash-double-dotted line – ξ = 1021 cm−2.
V. V. Zharkova,
A. A. Kuznetsov
and T. V. Siversky
A&A 512, A8 (2010)

## Slide 8: История наблюдений
Первые спутниковые поляризационные измерения рентгеновского вспышечного излучения солнечных вспышек были проведенных сотрудниками ФИАН на спутниках серии «Интеркосмос». Измеренные для нескольких вспышек величины поляризации лежат в области значений, допускаемых существовавшими моделями и, не смотря на большие погрешности, свидетельствуют, вероятно, о сильной угловой анизотропии излучающих быстрых электронов. Следует отметить, что первоначально опубликованная величина средней поляризации для трех слабых вспышек в октябре-ноябре 1970г. составила 40±20%. Затем она была скорректирована до 20%. В эксперименте на Интеркосмос-11 измеренная величина для двух вспышек составила несколько процентов при энергии в районе 15 кэВ .

## Slide 9
Дата, Спутник | Степень поляризации, % | Энергия, КэВ | Балл | Область вспышки, Угол наблюдения | Теоретические модели углового распределения электронов Солнечной вспышке
23.07.02 RHESSI | 21±9 (18±3) | 20-40 | X4.8 | S13E72 Θ=72º | 1.Движение пучка электронов по спирали вдоль линий однородного магнитного поля, питч-угол μ=450 Показатель спектра электронов δ=4, E=16-50 КэВ. 2. Диффузная инжекция коллимированного пучка электронов в арке с однородным полем вдоль её длины, δ=5, Е=16-50 КэВ. 3.Падение мононаправленного пучка электронов на границу хромосферы, δ=3,5 – 4, Е=20 КэВ.
28.10.03 КОРОНАС-Ф | <25 (11± 5) | 20-100 | X17 | S18E20 Θ=26º | 1. Движение пучка электронов по спирали вдоль линий однородного магнитного поля, питч-угол μ=300, δ=4, Е <20 КэВ. 2.Изотропное ускорение электронов в арке с сильной неоднородностью магнитного поля, δ=5, Е =16КэВ 3.Падние мононаправленного пучка электронов,δ=5-6,Е=20 КэВ.
29.10.03 КОРОНАС-Ф | >70 (1пик >85) (2пик>75) 50 | 40-100 20-40 | X10 | S15E02 Θ=15º | Нет модели
4.11.03 КОРОНАС-Ф | <40 | 20-100 | X28 | S19W83 Θ=83º | 1.Движение по спирали в однородном магнитном поле, питч-угол μ=00, δ=2, Е =22 КэВ. 2.Падение мононаправленного пучка электронов, δ=4-5, Е= 20КэВ.
20.01.05 RHESSI КОРОНАС-Ф | 21±10 <17 | 20-100 | X7.1 | N16W61 Θ=62º | 1.Движение пучка электронов вдоль линий однородного магнитного поля, питч-угол μ=450 , δ=4 2. Диффузная инжекция коллимированного пучка электронов в арке с однородным полем вдоль её длины, δ=5. 3.Падние мононаправленного пучка электронов, δ=3,5-4, Е=20 КэВ.
26.10.09 КОРОНАС-ФОТОН | 62 ± 38 | 20-160 | С1.3 | N12W33 Θ=35º | 1.Движение пучка электронов по спирали вдоль линий однородного магнитного поля, питч-угол μ=00, δ=4-5, Е=22КэВ 2.Падение мононаправленного пучка электронов на границу хромосферы, питч-угол μ=00, δ=4, Е=10-200 КэВ

## Slide 10: Результаты данных RHESSI
arXiv:astro-ph/0609778v1 28 Sep 2006
E. SUAREZ-GARCIA1, W. HAJDAS1, C. WIGGER1, K. ARZNER1, M.
G¨ UDEL1, A. ZEHNDER1, and P. GRIGIS2
Distribution of the flares in the solar disc. Their position was extracted from images taken with RHESSI
Results on the degree of polarization,
with their 1 error bars
Steven E. Boggs,1 W. Coburn, and E. Kalemci
Aph. J, 638:1129–1139, 2006
For two large flares: the
X4.8-class flare of 2002 July 23 at levels of 21% ± 9%
X17-class flare of 2003 October 28 11% ± 5%
Существенное противоречие в поляризации при использовании тех же данных

## Slide 11: Принцип измерения
Если пучок фотонов имеет степень линейной поляризации m, то:
где
При E<<mc2
При E>>mc2
Нижняя граница регистрируемых фотонов определяется порогом Tmin регистрации электронов отдачи.
Для Tmin =0,6 кэВ Eγ=18кэВ (θ=π/2)

## Slide 12
Структура прибора ПИНГ-М
для мисси ИнтергелиоЗонд

## Slide 13: Измерительные возможности ПИНГ
Характеристика
Детектор
SH
Характеристика | Детектор | 
 | Мягкий диапазон, кэВ | Жесткий диапазон, кэВ
Диапазон энергий, кэВ | 1,5  25 кремниевый дрейфовый диод SDD | 25 2000 СцинтилляторLaBr3(Ce)
Площадь, мм2 | 0,01 5 | 1100
Энергетическое разрешение | не хуже 200 эВ при Eф=5.9 кэВ | не хуже 12% при E=60 кэВ не хуже 3,5% при E=662 кэВ
Три рассеивателя из кристаллов паратерфенила
(ptf, C18H14), Ø4см и h=4см, окруженных 6-ю детекторами NaI(Tl) Ø4,6 см и толщиной 0,5см
Диапазон измерения энергии электронов отдачи (0,66-43 кэВ), в детекторе регистраторе рассеянных квантов –17,8-160 кэВ.
Блок ПИНГ-ПИРС
ПИНГ-П

## Slide 14: Физическая схема детектора поляриметра ПИНГВИН-М проекта КОРОНАС-ФОТОН
NaI(Tl)/фосвич

## Slide 15: Измеряемая асимметрия
Максимальная асимметрия
при 100% поляризации
и ħω<<mc2
dσ = A(1-0.667cos2(φ-φ0))dφ
Степень анизотропии
уменьшается из-за:
отличия степени поляризации s
от 100%
конструктивной асимметрии
прибора (учитывается функцией
отклика прибора)
интегрирования по телесному углу зрения поглотителя
расхождения параметров детекторов (в полете)
для спектра фотонов dN(E)~ E-3dE при смещении диапазонов регистрации рассеянного излучения на 5% и 10% различие в скоростях счета составляет 9,3% и 17,4% соответственно

## Slide 16: Стабилизация и калибровка в полете
Стабилизация сцинтилляционных детекторов по сигналу от светодиода
Калибровка по р/а источнику 129I
  T½=1,57·107 лет (β-распад)
  Eγ=29.461 (20%) Eγ=33.562 (3.46%)
  Eγ=29.782 (38%) Eγ=33.624 (6.69%)
Регулярная (раз в неделю) подстройка в полете системы стабилизации для компенсации деградации фотодиодов

## Slide 17: Зависимость степени анизотропии от угла преимущественного рассеяния для показателя спектра γ= - 2,5
Для неполя-ризованного излучения с энергией
60 кэВ «приборная» анизотропия составляет 0,009,
а для степенного спектра с показателем
γ = -2,5 составляет 0,01.

## Slide 18: Эффективные площади поляриметров

## Slide 19: Статистика вспышечных событий
Поток жесткого рентгеновского излучения с энергией квантов > 25 кэВ от солнечных вспышек рентгеновского класса Х1 на расстоянии от Солнца 1AU составляет от 5*102 до 5*103 фотонов/(см2*с). Учитывая полученную оценку эффективной площади ПИНГ-П и то, что КА «Интергелио-Зонд» будет находиться от Солнца на расстояниях меньше 1AU, можно заключить, что для таких вспышек статистика достаточная для определения поляризации с точностью 1% будет набираться за несколько секунд.

## Slide 20: Эффективность детекторов ПИНГ-ПИРС
Характеристики SDD-детектора

## Slide 21
Что является наилучшим детектором для мягкого рентгена?
Зависимость энергетического разрешения различных детекторов в зависимости от времени формирования.

## Slide 22
Результаты тестирования прототипа детектора LaBr3(Ce)

## Slide 23
Свойства детектора LaBr3(Ce)
Недостатками кристалла являются высокая гигроскопичность и значительная собственная и примесная активность (см.рис). Стоимость сборки (кристалл Ø38х38 мм-ФЭУ), изготавливаемых компанией Canberra Industries, составляет в настоящее время около 30 000 долларов..

## Slide 24
Гамма-линии от Солнца в диапазоне 300-2500 кэВ
Энергия, МэВ | Ширина линии, кэВ | Флюенс, фот/см2 | Идентификация линии, Е, МэВ
0.339 | 4 | 9,2 | 59Ni
0,429 | 5 | 9,5 | 7Li
0,478 | 10 | 9,5 | 7Be
0,452 | 30 | 19,0 | 7Be, 7Li (0,429; 0,478)
0,511 | 5 | 196,9 | e+,e- - аннигиляция
0,847 | 5 | 17,3 | 56Fe
0,932 | 5 | 2,5 | 55Fe
1,369 | 16 | 25,5 | 24Mg
1,634 | 20 | 75,3 | 20Ne
1,778 | 20 | 30,4 | 28Si
2,223 | 2,5 (естеств. ширина - 0,1 кэВ | 298,7 | Захват n H

## Slide 25
Характеристики блока ПИНГ-П
Основные характеристики блока ПИНГ-П:
Габаритные размеры 320х320х300 мм.
Масса, не более 10кг.
Энергопотребление, не более 10 Вт.
Рабочая температура 00 - 500 С.
Измерение поляризации рентгеновского излучения в диапазоне 30-150 кэВ.
Информационные характеристики (ПИНГ-М)
Предполагаемый минимальный информационный поток (отсутствие вспышек) составит: без сжатия – около 37 Мбайт/сутки, со сжатием около 20 Мбайт/сутки
Предполагаемый максимальный объем (10 вспышек по 10 мин) составит: без сжатия – около 56 Мбайт/сутки со сжатием – около 30 Мбайт/сутки